Инфильтрационный блок (EcoBlocflex)

Германия

| Ecobloc | 4 900 руб. |
| --- | --- |
| дно | 1 600 руб. |
| боковины (2 шт.) | 1 400 руб. |
| соединители (упаковка - 25 шт.) | 2 500 руб. |

Один модуль заменяет 1300 кг щебня или 50м дренажной трубы!

Возможность

присоединения до DN 200

Соединительные фланцы DN 300, 400, 500

13/16/20 дюймов

Глубина установки до 5 м

Вес одного модуля всего 8 кг

- Блок

| EcoBlocflex | Основание EcoBlocflex |
| --- | --- |
| Вес | 8 кг | Вес | 4 кг |
| Общий объем | 205 л | Общий объем | 25 л |
| Чистый объем | 195 л | Чистый объем | 20 л |
| Коэфициент водоотдачи | 96% | Коэфициент водоотдачи | 95% |

Конструкция модуля допускает

использование мобильных камер

для осмотра системы

- Соединители

- Боковины

### Преимущества:

- Выдерживает вес грузового автомобиля (60 тонн)

- Глубина установки увеличена до 5 метров

- Универсальность: инфильтрация, удержание, сбор

- Один модуль имеет объем 205 литров

- Логистическое преимущество: модули компонуются друг в друга, поэтому в фуру поместится в 2 раза больше блоков

- Конструкция допускает использование мобильных камер для осмотра системы

- Блоки можно очистить водой под давлением

- Эффективность подтверждена испытаниями, проведенными компетентными органами

Монтаж

Обустроить котлован нужных размеров. Дно тщательно выравнять и засыпать щебнем слоем 200-300 мм.

Геоткань уложить горизонтально на дно с нахлестом в 500мм

Блоки устанавить на геотекстиль в ряды требуемой длины и ширины.

Дно EcoBlocflex  применяется как основание первого блока.

Для фиксации дна и рядов блоков между собой применяются соединители

Установить боковины блока

Перед засыпкой системы все блоки обернуть геотекстилем (защитит систему от заиливания грунтом),  перекрывающим концы минимум на 500мм

| Слой грунта | Максимальная нагрузка |
| --- | --- |
| Минимум 100 мм | до 700 кг |
| Минимум 200 мм | до 2,5 т |
| Минимум 500 мм | до 12 т |
| Минимум 800 мм | до 60 т |

# Text boxes

Московское представительство

г. Москва,

тел./факс (495) 660-19-10

Центральный офис

г. Санкт-Петербург,

тел./факс (812) 329-98-78

www.flotenk.ru